Arburg auf der NPE 2024

Allrounder 720 E Golden Electric: 
Erste Weltpremiere in den USA

Doppelt neu: Großer „goldener“ elektrischer Allrounder und erste Premiere auf internationalem Parkett

Attraktiv: Niedrige Investitionskosten, kurze Lieferzeiten, hohe Flexibilität

Schlank: Neues Design spart Platz und steigert Gesamt-Ausstoß

Loßburg, 28.02.2024

Das hat es noch nie gegeben: Erstmals feiert eine neue Maschine von Arburg nicht in Deutschland, sondern auf internationalem Parkett Weltpremiere. Der neue Allrounder 720 E Golden Electric mit 2.800 kN Schließkraft erweitert das Produktspektrum der gleichnamigen elektrischen Baureihe nach oben und ist das Highlight auf der NPE 2024 in Orlando, Florida, USA. Schlank in Aufstellfläche und Preis – so lassen sich seine Hauptvorteile zusammenfassen. Die neue Spritzgießmaschine zeichnet sich weiterhin durch elektrische Präzision und Prozessstabilität aus und bietet hohe Bauteilqualität bei gleichzeitig geringen Investitionskosten und kurzen Lieferzeiten.

Dass wir die Weltpremiere der neuen elektrischen Maschine auf der NPE 2024 feiern, spiegelt die große Bedeutung des amerikanischen Marktes für Arburg, unsere Führungsposition in den USA und den Ausbau unseres internationalen Geschäfts wider“, betont Gerhard Böhm, Geschäftsführer Vertrieb und After Sales aus der deutschen Firmenzentrale in Loßburg. „Unsere Erweiterung des Portfolios an elektrischen Maschinen hilft den Kunden, aktuellen Herausforderungen wie steigendem Preisdruck bei gleichzeitig steigenden Kosten für Personal, Energie und Material sowie kürzer werdenden Produktlebenszyklen und immer schnelleren Produktwechseln gerecht zu werden.“ Technikgeschäftsführer Guido Frohnhaus ergänzt: „Um attraktive Investitionskosten und einen schnellen Return-on-Invest (ROI) zu ermöglichen, setzen wir auf eine standardisierte Ausstattung, ohne dabei Abstriche bei Qualität und Performance zu machen. Unsere neue ‚Goldene‘ verbindet hohe Präzision mit schlankem Design zu besonders attraktivem Preis.“

Schlank in Design und Preis

Arburg hat das Design so optimiert, dass der neue Allrounder 720 E Golden Electric mit einer Breite von nur 1.848 Millimetern im Vergleich zu anderen Maschinen seiner Klasse eine deutlich reduzierte Aufstellfläche hat. Gelungen ist dies z. B. durch eine neue Schutztüre mit versenkten Griffen. Gleichzeitig wurde die Türöffnung auf nun 1.400 Millimeter verbreitert, sodass z. B. der Auswerferbereich besser zugänglich ist.

Durch die geringere Aufstellfläche passt der neue Allrounder in vorhandene Produktionsraster und -linien. Insgesamt lassen sich dank des neuen Designs in der Spritzgießproduktion mehr Maschinen aufstellen, was in einem gesteigerten Ausstoß pro Quadratmeter resultiert.

Zuverlässige, prozessstabile Maschinentechnik

Der Allrounder 720 E Golden Electric verfügt über hochwertige Maschinentechnik, um eine prozessstabile und zuverlässige Kunststoffteilefertigung sicherzustellen. Dazu zählen eine Kniehebel-Schließeinheit und Direktantriebe des Tochterunternehmens AMK. Mit einer elektrischen Formhöhenverstellung sind Werkzeugeinbauhöhen von bis zu 800 Millimetern möglich. Die Antriebskomponenten sind auf eine Schließkraft von 2.800 kN optimiert. Die bewährte hochwertige Arburg-Plastifizierung mit dem „aXw Control ScrewPilot“ sorgt für reproduzierbares Einspritzen und eine hohe Spritzteilqualität. Dazu trägt auch eine optimierte Werkzeugentlüftung mit zweistufiger Zuhaltung bei.

Für komfortable Wartung verfügt der neue elektrische Allrounder über das gleiche, gut zugängliche Schaltschrankkonzept wie die neuen hybriden Maschinen. Schmieraggregat und optionale Pneumatik sind auf der Bedienseite angebracht. Der Ausfallschacht im Maschinenständer wurde auf 850 Millimeter verbreitert und ist damit gut zugänglich.

Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

Die elektrische Maschine ist nicht auf ein spezielles Produkt festgelegt und schnell erhältlich, was sich besonders bei kurzfristigen Ersatzbeschaffungen und Kapazitätserweiterungen positiv bemerkbar macht. Sie ist standardmäßig mit der Steuerung Selogica ND ausgestattet. Bei Bedarf können weitere Optionen und Funktionen wie z. B. Kernzüge, Heiz- und Kühlkreise einfach integriert und programmiert werden. Somit fertigt die neue elektrische Spritzgießmaschine ein großes Spektrum an Kunststoffteilen flexibel, effizient und zuverlässig.

Flexibel in Automation und Anwendung

Der Allrounder 720 E Golden Electric kann mit allen Robot-Systemen von Arburg automatisiert werden – vom einfachen Integralpicker über lineare Robot-Systeme Multilift bis zum Sechs-Achs-Roboter. Das Exponat ist mit einem Multilift V 30 ausgestattet. Die neue „goldene“ elektrische Maschine ist für nahezu jede Branche interessant. Besonders eignet sie sich für den technischen Spritzguss und ab Zykluszeiten von rund 15 Sekunden. Typische Anwendungsbereiche sind z. B. auch maßhaltige Gehäuse für die Elektromobilität, dickwandige Verschlüsse für Haushaltswaren, filigrane Komponenten für die Medizintechnik sowie die Branchen Bau und Freizeit.

Auf der NPE 2024 fertigt der Allrounder 720 E Golden Electric mit 2.800 kN Schließkraft und einer Spritzeinheit der Größe 800 exemplarisch Rasierer-Abdeckungen aus PP. Zum Einsatz kommt ein 24-fach-Werkzeug der Firma Hack. Die Zykluszeit beträgt rund 8,5 Sekunden, das Spritzteilgewicht je 1,2 Gramm.

Bild

197271

Weltpremiere auf der NPE 2024: Der neue elektrische Allrounder 720 E Golden Electric ist dank neuem Design und standardisierter Ausstattung besonders schlank in Aufstellfläche und Preis.

Foto: Arburg

Foto Download:

https://www.arburg.com/de/company/news-press-releases/detail/pressematerial/allrounder-720-e-golden-electric-erste-weltpremiere-in-den-usa/

Pressemitteilung

Datei: ARBURG Pressemitteilung Weltpremiere NPE 2024_de.doc

Zeichen: 4.983

Wörter: 636

Diese und weitere Pressemitteilungen finden Sie zum Download auch auf unserer Website unter www.arburg.com/de/presse/ (www.arburg.com/en/presse/)

Kontakt

Arburg GmbH + Co KG

Pressestelle

Susanne Palm

Dr. Bettina Keck

Postfach 1109

72286 Loßburg

Tel.: +49 7446 33-3463

Tel.: +49 7446 33-3259

presse_service@arburg.com

Über Arburg

Das deutsche Familienunternehmen Arburg gehört weltweit zu den führenden Maschinenherstellern für die Kunststoffverarbeitung. Das Produktportfolio umfasst Allrounder-Spritzgießmaschinen mit Schließkräften zwischen 125 und 6.500 kN, Freeformer für die industrielle additive Fertigung sowie Robot-Systeme, kunden- und branchenspezifische Turnkey-Lösungen und weitere Peripherie.

In der Kunststoffbranche ist Arburg Vorreiter bei den Themen Energie- und Produktionseffizienz, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Das Programm „arburgXworld“ umfasst alle digitalen Produkte und Services und ist gleichzeitig der Name des Kundenportals. Die Strategien zur Ressourcen-Effizienz und Circular Economy sowie alle Aspekte und Aktivitäten dazu sind im Programm „arburgGREENworld“ zusammengefasst.

Zentrales Ziel von Arburg ist, dass die Kunden ihre Kunststoffprodukte vom Einzelteil bis zur Großserie in optimaler Qualität ressourcenschonend, nachhaltig und zu minimalen Stückkosten fertigen können. Zu den Zielgruppen zählen z. B. die Automobil- und Verpackungsindustrie, Kommunikations- und Unterhaltungselektronik, Medizintechnik und der Bereich Weißwaren.

Eine erstklassige Kundenbetreuung vor Ort garantiert das internationale Vertriebs- und Servicenetzwerk: Arburg hat eigene Organisationen in 25 Ländern an 35 Standorten und ist zusammen mit Handelspartnern in über 100 Ländern vertreten. Produziert wird in der deutschen Firmenzentrale in Loßburg. Von den insgesamt rund 3.800 Mitarbeitenden sind rund 3.200 in Deutschland beschäftigt und rund 600 in den weltweiten Arburg-Organisationen. Arburg ist zertifiziert nach ISO 9001 (Qualität), ISO 14001 (Umwelt), ISO 27001 (Informationssicherheit), ISO 29993 (Ausbildung) und ISO 50001 (Energie).

Weitere Informationen über Arburg finden Sie unter www.arburg.com