Arburg auf der DKT 2022: Verarbeitung von schnell vernetzendem LSR

Allrounder 470 A: Verarbeitung schnell vernetzender LSR-Materialien bei niedriger Temperatur

Wachstumsmarkt: Anwendung mit hohen Wandstärken vor allem für E-Mobility interessant

Deutsche Kautschuk-Tagung: wieder Präsenzmesse nach Online-Veranstaltung im Jahr 2021

Loßburg, 18.03.2022

Die Deutsche Kautschuk-Tagung DKT wird vom 27. bis zum 30. Juni 2022 nun wieder „live“ in Nürnberg stattfinden. Besondere Schwerpunkte liegen dabei auf dem stetig wachsenden Markt und den Entwicklungen in den Bereichen E-Mobility, bei Brennstoffzellen und in der Medical-Industrie.

Arburg präsentiert mit seinem Partner Momentive Performance Materials die Verarbeitung eines neuen LSR-Typs auf einem Allrounder 470 A in Halle A4 am Messestand Nr. 4307.

Gezeigt wird die Verarbeitung eines Flüssigsilikon-Kautschuks (LSR), das bereits bei 110 Grad Celsius vernetzt, also bei erheblich niedrigerer Temperatur als bislang verfügbare Typen. Gefertigt werden sogenannte „LSR-Frisbees“ als Demoteile mit hoher Wandstärke.

Große Nachfrage im Bereich Weichmaterialien

Oliver Giesen, Bereichsleiter Vertrieb Deutschland, setzt auf den hohen Technologiestandard der Branche: „Im schnell vernetzenden Material und der hier gezeigten Turnkey-Anlage liegt die Zukunft. Wir beobachten insbesondere eine hohe Nachfrage auch für den Neueinstieg von Kunden und Interessenten. Gleichzeitig erfüllen wir mit unserer Expertise den Anspruch hoch industrialisierter Märkte an die Möglichkeiten der Digitalisierung sowie den nach einem möglichst geringen CO2-Footprint.“ Mit der Präsenz in Nürnberg habe Arburg insbesondere Hersteller von Elastomerbauteilen sowie Verarbeiter von Gummi, HCR und LSR im Blick. „Auch Fachbesucher aus den Bereichen Mehrkomponenten-Technologie und generell der Automation in der Kautschuk-Verarbeitung dürften großes Interesse zeigen“, ergänzt Oliver Giesen in Hinblick auf die Besonderheit der Messe-Anwendung.

Vernetzung bei niedrigen Temperaturen: Neues LSR-Material

Die Verarbeitung des schnell vernetzenden LSR zeigt Arburg während der DKT an der Turnkey-Anlage rund um eine energieeffiziente elektrische Spritzgießmaschine Allrounder 470 A mit 1.000 kN Schließkraft und Spritzeinheit Größe 290. Zur neuen Vernetzungstechnologie, die schon bei niedrigen Temperaturen wirksam ist und gleichzeitig durch lange Topfzeit mehr Flexibilität für Verarbeiter bringt, passt die Leistungsfähigkeit der Alldrive-Maschine genau. So können dickwandige Bauteile mit einer solchen elektrischen Spritzgießmaschine und kompakter Automatisierung mit relativ kurzen Zykluszeiten hergestellt werden. Produziert wird mit einem Zwei-Kavitäten-Werkzeug und Direktanspritzung über das ACH-Nadelverschluss-System. Das Multilift Select Robot-System entnimmt die Teile aus dem Werkzeug und legt sie auf ein Förderband ab. Ein interessantes Detail: Die Maschine wurde mit einem Kompaktschutz für die Automation ausgestattet, der zusammen mit dem Förderband direkt am Maschinenständer befestigt ist. Somit kann eine platzoptimierte Bauweise erreicht werden.

Die Materialzuführung erfolgt über eine ACH MaxiMIx 2G-Dosieranlage für 200-Liter-Fässer. Von ACH solution GmbH stammen auch das Werkzeug und der Entnahmegreifer des Robot-Systems. Die GWK Gesellschaft Wärme Klimatechnik mbH liefert den Chiller zu. Integriert wird diese Anlage über eine OPC-UA EM 82.3-Schnittstelle.

Umfassendes Know-how

Gerade bei der Etablierung neuer Flüssigsilikon-Kautschuke, aber auch generell in der Verarbeitung von LSR, kommt Anwendern die umfassende Arburg-Kundenberatung zugute – von der Anschaffung über die technische Ausstattung, Prozessoptimierung, Werkzeugtests und Maschinenvergleiche, bis zur Schulung für vernetzbare Formmassen, im Arburg Kundencenter in Loßburg und in den Niederlassungen weltweit.

Bild

176054

Oliver Giesen, Bereichsleiter Vertrieb Deutschland bei Arburg.

177409

Mit einem Allrounder 470 A wird auf der DKT die Verarbeitung eines neuen LSR-Typs vorgestellt.

Fotos: ARBURG

Download Fotos:

https://media.arburg.com/portals/downloadcollection/AD167494BBD1720832EB82A9455AD6C3

Pressemitteilung

Datei: ARBURG Pressevorbericht DKT 2022_de.doc

Zeichen: 3.474

Wörter: 439

Diese und weitere Pressemitteilungen finden Sie zum Download auch auf unserer Website unter www.arburg.com/de/presse/ (www.arburg.com/en/presse/)

Kontakt

ARBURG GmbH + Co KG

Pressestelle

Susanne Palm

Dr. Bettina Keck

Postfach 1109

72286 Loßburg

Tel.: +49 7446 33-3463

Tel.: +49 7446 33-3259

presse_service@arburg.com

Über Arburg

Das deutsche Familienunternehmen Arburg gehört weltweit zu den führenden Maschinenherstellern für die Kunststoffverarbeitung. Das Produktportfolio umfasst Allrounder-Spritzgießmaschinen mit Schließkräften zwischen 125 und 6.500 kN, Freeformer für die industrielle additive Fertigung sowie Robot-Systeme, kunden- und branchenspezifische Turnkey-Lösungen und weitere Peripherie.

In der Kunststoffbranche ist Arburg Vorreiter bei den Themen Produktionseffizienz, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Das Programm „arburgXworld“ umfasst alle digitalen Produkte und Services und ist gleichzeitig der Name des Kundenportals. Die Strategien zur Ressourcen-Effizienz und Circular Economy sowie alle Aspekte und Aktivitäten dazu sind im Programm „arburgGREENworld“ zusammengefasst.

Zentrales Ziel von Arburg ist, dass die Kunden ihre Kunststoffprodukte vom Einzelteil bis zur Großserie in optimaler Qualität zu minimalen Stückkosten fertigen können. Zu den Zielgruppen zählen z. B. die Automobil- und Verpackungsindustrie, Kommunikations- und Unterhaltungselektronik, Medizintechnik und der Bereich Weißwaren.

Eine erstklassige Kundenbetreuung vor Ort garantiert das internationale Vertriebs- und Servicenetzwerk: Arburg hat eigene Organisationen in 26 Ländern an 35 Standorten und ist zusammen mit Handelspartnern in über 100 Ländern vertreten. Produziert wird ausschließlich in der deutschen Firmenzentrale in Loßburg. Von den insgesamt über 3.300 Mitarbeitenden sind über 2.750 in Deutschland beschäftigt und über 550 in den weltweiten Arburg-Organisationen. Arburg ist dreifach zertifiziert nach ISO 9001 (Qualität), ISO 14001 (Umwelt) und ISO 50001 (Energie).

Weitere Informationen über Arburg finden Sie unter www.arburg.com