Arburg auf der Drinktec: Innovative Mehrwegbecher

Einzigartig: Geschäumte Mehrwegbecher mit Zukunftspotenzial

Gemeinsam stark: Partner bündeln Kompetenzen

Vielseitig: Breites Arburg-Portfolio für Getränkeindustrie

Loßburg, 22.07.2022

Arburg ist auf der Drinktec in München vom 12. bis 16. September 2022 mit einer wegweisenden Anwendung vertreten: Auf dem Arburg-Stand 224 in Halle C 5 können sich die Besucher eine herausragende Innovation im Bereich Mehrwegbecher anschauen. Auf einer elektrischen Spritzgießmaschine Allrounder 520 A entstehen geschäumte IML-Becher von Bockatech, die nicht nur sehr leicht und sehr gut isolierend sind, sondern sich nach mehrfachem Gebrauch auch recyceln lassen.

„Auf der Weltleitmesse für Getränke und Liquid Food präsentieren wir eine echte Innovation im Bereich Verpackung“, sagt Andreas Reich, Arburg-Bereichsleiter Central Sales & Applied Technologies. „Die Herstellung individueller Mehrweg-Thermobecher auf einem Allrounder 520 A kombiniert die Verfahren EcoCore und MuCell mit dem Inmould Labelling – für eine stabile, schnelle und kostengünstige Serienproduktion.“ Bei gleichem Teilgewicht sei der Becher von Bockatech stabiler als ein Papier- oder Thermoforming-Becher. Dazu erfolge die Herstellung mit deutlich geringerem Materialeinsatz. Und der Verbraucher bekomme einen sehr gut isolierenden und sogar spülmaschinenfesten Mehrwegbecher.

Starke Partner

In Kooperation mit Bockatech und den weiteren Partnern Borealis (Material), Trexel (MuCell), Roboplas (IML-Automation), MCC Verstraete (IML-Labels) werden die Becher auf einem elektrischen Allrounder 520 A mit Gestica-Steuerung und MuCell®-Paket gespritzt.

Durch die Kombination der EcoCore-Technologie von Bockatech und der leistungsstarken Arburg-Maschine mit dem „aXw Control ScrewPilot“ für eine stabile Werkzeugfüllung sowie dem „aXw Control PressurePilot“ zur bionisch optimierten Druckregelung werden die Becher schnell und mit geringem Energiebedarf hergestellt. Die Zykluszeit liegt bei einem 430 Milliliter-Behälter bei nur rund 5,5 Sekunden.

Leicht, stabil, isolierend und mit individuellem Design

Das Material wird sowohl chemisch mit Treibmittel (CO2) als auch physikalisch durch das MuCell-Verfahren mit Stickstoff angereichert. Das Einspritzen dieser homogenen Lösung erfolgt über einen Heißkanal mit Nadelverschlussdüse. Danach öffnet sich das 1-fach-Werkzeug und das Bauteil schäumt auf. Die so entstandene Integral-Schaumstruktur mit feinen Schaumzellen von Durchmessern zwischen fünf und 50 Mikrometern ist letztlich für Kühlung bzw. Wärmeisolierung ausschlaggebend. Geschäumt beträgt die Wandstärke zwei Millimeter und ist damit fast um das 4-Fache größer als die am Anfang des Prozesses. Damit bietet der geschäumte Becher sehr gute Isoliereigenschaften bei Heiß- oder Kaltgetränken. Gleichzeitig ist er sehr stabil und kann über das IML-Verfahren mit beliebigen Designs gestaltet werden.

Breites Portfolio für Getränkeindustrie

Als Systempartner verfügt Arburg über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Getränke- und Sonderverschlüssen, speziell von Mehrkomponentenverschlüssen. Hierfür sind die Würfeltechnologie und die Allrounder Cube prädestiniert. Für die Realisierung optimierter Lösungen in diesem Bereich hat man mit Foboha einen sehr erfahrenen Partner an seiner Seite. Die Baureihe Cube kann aus einer, zwei oder drei Komponenten Standard- und Sonderverschlüsse mit extrem hohem Ausstoß bei kleiner Aufstellfläche herstellen – und das prozesssicher auch bei der Verarbeitung von Rezyklaten, PCR-Materialien oder Biokunststoffen. Dieses Thema ist ebenso wie Ressourceneffizienz, CO2-Footprint und Circular Economy ein wichtiger Bestandteil des Programms „arburgGREENworld“.

Alles aus einer Hand

Bei der Herstellung von Verschlüssen spielt oft die Werkzeugtechnik eine große Rolle, z. B. für das Ausschrauben und Verdeckeln. Solche elektrischen Werkzeugfunktionen lassen sich mit den Produkten von AMKmotion, seit 2021 ein Unternehmen der Arburg-Family, effizient umsetzen.

Arburg liefert also nicht nur Spritzgießtechnik, sondern bietet Kunden auch ein professionelles Projektmanagement und umfassende Beratung bei der Entwicklung von Komplettlösungen für die Getränkeindustrie.

Bilder

176278

Andreas Reich, Bereichsleiter Central Sales & Applied Technologies bei Arburg.

182942

Die geschäumten Mehrwegbecher haben eine Wandstärke von zwei Millimetern und lassen sich auch mit IML-Label fertigen.

182584

Die Herstellung der geschäumten Mehrwegbecher wurde auf den Arburg Technologie-Tagen im Juni 2022 vorgestellt, zur Drinktec wird die Anlage um ein IML-System ergänzt.

Fotos: ARBURG

Foto Download:

https://media.arburg.com/portals/downloadcollection/22313BECD5F4B6B2FAC42F18FEA36407

Pressemitteilung

Datei: Pressevorbericht Drinktec2022_de.doc

Zeichen: 3.972

Wörter: 309

Diese und weitere Pressemitteilungen finden Sie zum Download auch auf unserer Website unter www.arburg.com/de/presse/ (www.arburg.com/en/presse/)

Kontakt

ARBURG GmbH + Co KG

Pressestelle

Susanne Palm

Dr. Bettina Keck

Postfach 1109

72286 Loßburg

Tel.: +49 7446 33-3463

Tel.: +49 7446 33-3259

presse_service@arburg.com

Über Arburg

Das deutsche Familienunternehmen Arburg gehört weltweit zu den führenden Maschinenherstellern für die Kunststoffverarbeitung. Das Produktportfolio umfasst Allrounder-Spritzgießmaschinen mit Schließkräften zwischen 125 und 6.500 kN, Freeformer für die industrielle additive Fertigung sowie Robot-Systeme, kunden- und branchenspezifische Turnkey-Lösungen und weitere Peripherie.

In der Kunststoffbranche ist Arburg Vorreiter bei den Themen Produktionseffizienz, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Das Programm „arburgXworld“ umfasst alle digitalen Produkte und Services und ist gleichzeitig der Name des Kundenportals. Die Strategien zur Ressourcen-Effizienz und Circular Economy sowie alle Aspekte und Aktivitäten dazu sind im Programm „arburgGREENworld“ zusammengefasst.

Zentrales Ziel von Arburg ist, dass die Kunden ihre Kunststoffprodukte vom Einzelteil bis zur Großserie in optimaler Qualität zu minimalen Stückkosten fertigen können. Zu den Zielgruppen zählen z. B. die Automobil- und Verpackungsindustrie, Kommunikations- und Unterhaltungselektronik, Medizintechnik und der Bereich Weißwaren.

Eine erstklassige Kundenbetreuung vor Ort garantiert das internationale Vertriebs- und Servicenetzwerk: Arburg hat eigene Organisationen in 25 Ländern an 34 Standorten und ist zusammen mit Handelspartnern in über 100 Ländern vertreten. Produziert wird ausschließlich in der deutschen Firmenzentrale in Loßburg. Von den insgesamt rund 3.500 Mitarbeitenden sind rund 2.900 in Deutschland beschäftigt und rund 600 in den weltweiten Arburg-Organisationen. Arburg ist dreifach zertifiziert nach ISO 9001 (Qualität), ISO 14001 (Umwelt) und ISO 50001 (Energie).

Weitere Informationen über Arburg finden Sie unter www.arburg.com