Arburg（阿博格）参加 2024 年中国橡塑展

Allrounder 470 Golden Electric：全自动化液态硅橡胶应用

全电动机：生产高性价比且精密的车用液态硅橡胶部件

全自动化：专为亚洲地区量身打造的机械手系统 Flexlift

实力雄厚：与当地合作伙伴强强联手

劳斯博格，2024 年 3 月 6 日

Arburg（阿博格）是液态硅橡胶注塑领域的领军者。Arburg（阿博格）将在 2024 年中国橡塑展上为汽车行业展示一套方案系统，核心产品是一台黄金版全电动机Allrounder。该方案系统可展示如何高性价比精密制造出液态硅橡胶 (LSR) 阀门。由专为亚洲市场设计的线性机械手系统 Flexlift 10负责取放件。

凭借在塑料和液态硅橡胶加工领域的专业知识以及在自动化领域积累的 30 年经验，Arburg（阿博格）不仅提供可靠的注塑机，还携手当地合作伙伴制定出量身定制的交钥匙解决方案。

耐高温且耐介质的液态硅橡胶部件

合模力为 1000 kN 的黄金版电动机 Allrounder 470 E Golden Electric，配备液态硅橡胶料筒模块和真空装备，采用液态硅橡胶生产出用于轿车的阀门。德国瓦克公司的 Elastosil 材料（邵氏硬度 50 A）可耐受高温和介质，且凭借良好的回弹性和始终如一的高性能享誉盛名。使用中国合作伙伴 高远模具 出品的一个 8 腔模具，在大约 55 秒钟的循环时间内生产出八个液态硅橡胶部件，每个重量均为 0.8 克。直接通过一套气动冷流道系统注塑而成，不会产生任何浇口。液态硅橡胶定量上料系统则是由合作伙伴 2KM 提供。Flexlift 10 线性机械手系统将注塑件轻巧地取下，然后将其放置在传送带上。

亚洲市场专供：Flexlift 线性机械手系统

Flexlift 系列线性机械手系统是 Arburg（阿博格）专门为亚洲市场开发的，并且完全符合这一地区客户的需求。由于建造高度较低，且采用伸缩式结构，该系列也适用于空间狭小的生产车间。性能强大的伺服电机确保高动力和精准地垂直进入模具内。可以实现快速取出、精确且无振动的操作以及更短的循环时间。因此，Arburg（阿博格）可以满足这一市场对机械手系统的各项期望：可靠、快速、精准且具有性价比。Flexlift有5，10，15kg 三种负载规格， 同时提供单臂和双臂两种型号。此次展览会上将使用一台负载十公斤的 Flexlift 10。

图片

143944

在 2024 年中国橡塑展上，将有一台黄金版电动机Allrounder 470 E Golden Electric 通过一个 8 腔模具生产出液态硅橡胶阀门。由一套线性机械手系统 Flexlift 10 负责取放件。

185627 / 185625

Arburg（阿博格）专门为亚洲市场打造的 Flexlift 线性机械手系统 这款机械手系统，有5，10，15kg 三种负载规格， 同时提供单臂和双臂两种型号。

照片：Arburg（阿博格）

图片下载：

https://media.arburg.com/share/4B2F97C7-721C-4EFF-B8E13C1E859F382F/

新闻报道

文件：ARBURG Press release Allrounder 470 Golden Electric LSR Chinaplas 2024_zh_CN.doc

字符数：866

字数：693

此报道及其他新闻报道也可在公司网站 www.arburg.com/de/presse/ (www.arburg.com/en/presse/) 上下载

联系方式

Arburg GmbH + Co KG

媒体处

Susanne Palm

Bettina Keck 博士

邮箱 1109

72286 劳斯博格

电话：+49 7446 33-3463

电话：+49 7446 33-3259

presse_service@arburg.com

关于 Arburg（阿博格）

德国家族企业 Arburg（阿博格）公司是一家在塑料加工方面世界领先的机器制造商。公司产品范围包括合模力在 125 和 6,500 kN 之间的 Allrounder 注塑机、用于工业增材制造的 Freeformer 以及机械手系统、为客户和行业量身定制的交钥匙解决方案以及其他周边设备。

在塑料行业，Arburg（阿博格）是能源和生产效率、数字化和可持续发展方面的领军者。“arburgXworld”程序包含所有数字产品和服务，同时也是客户门户网站的名称。“arburgXworld”程序还汇总了资源效率和循环经济战略以及相关的所有方面和活动。

Arburg（阿博格）的核心目标是帮助客户以节约资源和可持续发展的方式生产塑料产品（无论是单件还是大批量生产），在保证最佳质量的同时，将单位成本降至最低。目标群体包括汽车和包装工业、通讯和娱乐电器、医疗技术和白色家电领域。

Arburg（阿博格）遍布全球的销售和服务网络确保工作人员可以前往现场为客户提供一流的支持，在全球 25 个国家和地区的 35 个地方设立了办事处，并与 100 多个国家和地区的贸易伙伴建立了合作关系。但产品由位于德国劳斯博格的公司总部生产制造。Arburg（阿博格）公司现有员工约 3,700 名，其中约 3,100 名在德国任职，另外约 600 名分布在全球各地的 Arburg（阿博格）机构。Arburg（阿博格）已获得以下认证：ISO 9001（质量）认证、ISO 14001（环境）认证、ISO 27001（信息安全）认证、ISO 29993（职业培训）认证和 ISO 50001（能源）认证。

获取关于 Arburg（阿博格）的详细信息，请登录：www.arburg.com